Siedle.

siedle tlf   3677.2477

support   -   god      Ib dansker i oslo

Buasnlæg  1+n  :

stel og ringeledning til den der har samtalen

Buasnlæg  multileder  :

K=ringning   TrykØverst=klemmeNederst

Buasnlæg  Bus  :

Bus

Telefoner  :

HTS 811-0 W – 1+n med meget lille rør   ø1=minus   ø7=+16v  bl edv sunesgade 2

Str 2003 kompertibel med :   Siedle HTA 711 ,HT 611-01,  HT 511-01, HT 411, HT 401-a01, HT 401-01,

HT 351, HT 311, HT 111,  LN 7145 , Grothe Nr.223/323 , Seko 603/1 ,Seko Sprint600

Buasnlæg  Essex  :

Programering

Buasnlæg  Essex  :

Programering skal foregå ved at vælge ind på dga650 , så 1 tryk på sga så dedn lyser

Find den ting der skal programeres og tryk ok , displayed vil da blinke

så gå ud og tryk 3-4 sec til kvitering , displayed står konstant . Næste programering

-0	hvor mange anlæg –

-1	Slet all hukommelse –

-2	Højtaler 1 – og tryk 1 – højtaler 2 – tryk 2

Efter programering skal sga’en slukkes igen

Haustelefon STR 2003/2 K :komplatibel zu:
Siedle HTA 711 ,HT 611-01,  HT 511-01, HT 411, HT 401-a01, HT 401-01, HT 351, HT 311, HT 111,  LN 7145 , Grothe Nr.223/323 , Seko 603/1 ,Seko Sprint600

Paradisgade 9   2008   HT 411

Multileder store torv 1  :

Bundprintet   de 2 sorte ledninger er til klokken  12 v ac over døråbner

Klokke er Crom

Navneskilte    2 skruer spændes helt ellers hænger trykket.

bus telefon programering

-1-   start programering kort tryk => dioden blinker langsomt

-2-   hold talemodul lysknap inde => efter 4 sec lyder Lang og 2 korte derefter bibben endimellem

------------------------

-3-   lyft en telefon og tryk på lys => efter 4 sec kviterer med høje tomer og starter samtale

-4-   Tryk på ringning op til telefonen => efter 4 sec kviterer med lang tone

------------------------

-5-   gentag 3 og 4 eller afslut

-6-   afslut med kort tryk, så den langsomme diode slukker